Rybnik, dnia 20 września 2022r.

SPECYFIKACJA  -

Dotycząca wykonania  remontu tarasu w budynku Przedszkola Nr 12  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 12 w Rybniku zgodnie ze specyfikacją i zakresem robót.

| OPIS | Jednostka miary | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej | m2 | 40 |  |
| Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu. | m2 | 40 |  |
| Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbetonowej z betonu B17,5-B30. | m2 | 40 |  |
| Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości 5-30mm w betonie klasy B17,5-B30 | dm3 | 120 |  |
| Naprawa rys, wypełnienie powierzchniowe – nacięcie rysy | m | 15 |  |
| Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi – powierzchnie poziome | m2 | 40 |  |
| Naprawa rys, wypełnienie powierzchniowe – nacięcie rysy | m | 15 |  |
| Wykonanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 60mm | m2 | 40 |  |
| Montaż listwy dylatacyjnej | m | 10 |  |
| Zwilżenie podłoża | m2 | 40 |  |
| Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej na powierzchni poziomej od góry przeciw przesączaniu wody | m2 | 40 |  |
| Wklejenie taśmy uszczelniającej | m | 18 |  |
| Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7 mm o szer. w rozwinięciu 25 cm | m2 | 6 |  |
| Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej – przygotowanie podłoża | m2 | 40 |  |
| Posadzki z płytek 30x30 cm mrozoodporne antypoślizgowe układane na klej metodą zwykłą | m2 | 40 |  |
| Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30, cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek – przygotowanie podłoża | m | 16 |  |
| Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30, cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą | m | 16 |  |
| Oczyszczanie mechaniczne i zmycie | m2 | 22 |  |
| Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5m2 | m2 | 17,6 |  |
| Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą | m2 | 22 |  |
| Przyklejanie płyt styropianowych gr. 8 cm do ścian | m2 | 22 |  |
| Przyklejanie warstwy siatki na ścianach | m2 | 22 |  |
| Gruntowanie pod tynk silikatowy | m2 | 22 |  |
| Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu -–ściany płaskie i powierzchnie poziome | m2 | 22 |  |
| Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych | m2 | 40 |  |
| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10km – odwóz lastryko, gruzu z tynków | m3 | 2,75 |  |
| Opłata za utylizację gruzu | m3 | 2,75 |  |